## Slide 1
——主讲人：曾朝勇
2018年6月23日
强化门培训

## Slide 2
目录
1. 强化门简介
2. 结构组成
3. 工艺流程
4. 门种区别

## Slide 3
1. 强化门简介

## Slide 4
强化门是一种由中纤饰面板、杉木框架、刨花板或蜂窝纸组成的木门，属于免漆门一种。
强化门具有美观、耐磨、抗冲击、防潮、环保、不褪色、安装简便、易打理等优点。
随着强化门的不断发展，款型也越来越多元化，出现了很多系列的产品，也逐渐地走进各大市场，各个家庭中。
另外，强化门具有物美价廉，性价较高的特点，为广大中下层收入水平的消费者所接受。
1. 强化门简介
强化门现场图
强化门款式多元

## Slide 5
2. 结构组成
2.1 门扇结构
2.2 门扇组成
2.3 门框结构
2.4 门框组成

## Slide 6
强化门按部件可分为门扇和门框两大部分。
门扇内部结构图
说明：
1.图中①为长边木方框条，厚度33mm，长度略长于订单门扇长，起支撑作用。
2.图中②为短边木方框条，厚度33mm，长度略长于订单门扇宽，起支撑作用。
3.图中③为杉木条填充区，厚度33mm，长度为400mm-500mm，放在门扇的中部位置，数量3-4条不等，提供门锁安装附着位。
4.图中④为刨花板填充区，厚度33mm，长度为700mm-800mm，放在杉木框条内侧，数量2-3条不等，主要起支撑作用。
5.图中⑤为蜂窝纸填充区，高度33mm，无固定长宽，拉伸铺放在门扇内部，起支撑作用。
6.门扇中部的填充区域可以根据客户需求而填充刨花板。
1
1
2
2
3
3
4
4
4
4
5
2.1 门扇结构

## Slide 7
门扇截面结构图
说明：
1.图中①、②同门扇内部结构图中的①、②。
2.图中③为门扇中纤饰面板，厚度为5mm，长度、宽度依订单尺寸而定，起装饰、支撑作用。
3.如图所示，门扇厚度为43mm，长度、宽度依订单尺寸而定。
4.强化门扇有一定的可做尺寸范围，面板上有图案的门扇最小可做尺寸为760mm*2100mm，最大可做尺寸为970mm*2170mm；面板为平板的门扇最大可做长度为2400mm，但需另加钢管以支撑门扇。（以上门扇尺寸数据由兴亚木门厂提供）
1
2
3
43mm
2.1 门扇结构

## Slide 8
2.2 门扇组成
1
2
上图中①为短边木方框条，②为长边木方框条。
下图为待压门扇中纤饰面板。
上图为蜂窝纸填充料。
上图为刨花板填充料。

## Slide 9
门框内部结构图
1
2
3
4
5
6
说明：
1.图中①为主木方条，厚度27mm，起支撑作用及提供线条钉装固定位。
2.图中②为次木方条，有两条，厚度17mm，也是起支撑作用及提供线条装钉固定位。
3.图中③为短杉木条区，厚度27mm，长度150-200mm不等，门框两端各放3-5条不等，起支撑作用及提供面板打钉位。
4.图中④为止口位中纤饰面板，厚度5mm，宽度50mm，起装饰作用。
5.图中⑤为褐色纤维板条或白色夹板条，厚度10mm，提供软塞条的开槽位所用。
6.图中⑥为底板，厚度3mm，长度、宽度依订单尺寸而定，起支撑作用。
7.门框宽度（墙厚）较大时，门框中部可填充刨花板以支撑门框。
2.3 门框结构

## Slide 10
门框截面结构图
1
3
2
6
5
4
7
说明：
1.图中①-⑥同门框内部结构图中的①-⑥。
2.图中⑦为门框正面中纤饰面板，厚度5mm，长度、宽度依订单尺寸而定，起装饰、支撑作用。
3.如图所示，门框的最大厚度为35mm，止口位的厚度为25mm。
35mm
25mm
2.3 门框结构

## Slide 11
2.4 门框组成
1
3
2
4
左图中①为门框底板，②为止口位面板，③为门框正面面板，④为软塞条槽木条。
主木方条
次木方条
门框填充料：刨花板

## Slide 12
3. 工艺流程

## Slide 13
强化门的生产工艺流程包括门扇和门框两大部分。
门扇工艺流程
门框工艺流程
3. 工艺流程

## Slide 14
说明：左图为面板开料工序图。
工序要点：
1.需要开料的面板包括：门扇的饰面板，门框的饰面板和底板。
2.门扇饰面板开料时需要预留小部分尺寸，供精裁工序所用。
裁板锯
3.1 门扇工艺流程
上图为开好料的门扇中纤饰面板

## Slide 15
说明：左图为压门扇工序图。
工序要点：
1.压门扇时，一块面板反面涂胶，平放于压机内，往其上面放入木方框架和填充料，再盖上另外一块反面涂胶的面板。
2.当门扇数量足够多时，可以启动压机，使其进行压门扇工作。
压机
3.1 门扇工艺流程

## Slide 16
压门扇现场作业视频链接
3.1 门扇工艺流程

## Slide 17
说明：左图为门扇精裁工序图。
工序要点：按订单尺寸将门扇四边裁一遍（与我们木工车间的门扇精裁工序基本一致）。
裁板锯
待精裁门扇
3.1 门扇工艺流程

## Slide 18
说明：左图为门扇封边工序图。
工序要点：
1.门扇按图中①方向运动行进。
2.门扇要按图中②方向紧靠封边机内侧，确保封边严实，不脱落。
封边条
门扇封边机
2
1
3.1 门扇工艺流程
上图为封边条样图。

## Slide 19
说明：图①为门扇修边工序图。
工序要点：
1.图①中作业员工用刀顺时针将门扇四边多余的封边条割除。
2.然后用图②中的染料棒或蜡笔对门扇大边进行修色。
3.根据门扇表面的洁净情况对门扇进行清洁。
1
2
染料棒
蜡笔
3.1 门扇工艺流程

## Slide 20
说明：左图为门扇包装工序图。
工序要点：
1.因没有设置成品质检岗位，所以门扇包装的作业员工需兼职门扇的质检工作，以及对门扇不良的修补工作。
2.门扇包装完成后要贴上对应的成品标签，方便门扇和门框的匹配，以及后续的出货。
3.1 门扇工艺流程

## Slide 21
说明：图①为压门框工序图。
工序要点：
1.图①中的门框组装时，需要用直钉固定好组装部件的位置，以免部件松脱或面板脱落。
2.门框组装好后按图②平整叠放在压机内，当数量足够多时，再打开压机进行压门框工作。
1
2
门框半成品
平整叠放
3.2 门框工艺流程

## Slide 22
3.2 门框工艺流程
压门框现场作业视频链接

## Slide 23
说明：左图为门框齐头工序图。
工序要点：按照订单尺寸把门框两端多余的部分切割掉（与我们木工车间的门框齐头工序基本一致）。
裁板锯
3.2 门框工艺流程
已齐头的门框

## Slide 24
说明：左图为门框开槽工序图。
工序要点：因为强化门框安装的是钉式木塑线条，所以门框开槽时只需要开软塞条的槽位。
开槽机
3.2 门框工艺流程
开槽中的门框

## Slide 25
说明：左图为门框封边工序图。
工序要点：
1.门框按图中①方向运动行进。
2.门框要按图中②方向紧靠封边机内侧，确保封边严实，不脱落。
门框封边机
封边条
2
1
3.2 门框工艺流程

## Slide 26
说明：图①为门框修边工序图。
工序要点：
1.图①中作业员工用刀按③方向将门框两边多余的封边条割除。
2.然后用图②中的染料棒或蜡笔对门框两边进行修色。
3.根据门框表面的洁净情况对门框进行清洁。1
2
染料棒
蜡笔
1
3
3.2 门框工艺流程

## Slide 27
说明：左图为装软塞条工序图。
工序要点：软塞条安装时，按图中①处用工具顶住，以确保牢固安装在门框的槽内。
软塞条
门框
1
3.2 门框工艺流程

## Slide 28
说明：左图为门框包装工序图。
工序要点：
1.门框要和对应的线条一起包装。
2.门框包装完成后要贴上对应的成品标签，方便门框和门扇的匹配，以及后续的出货。
3.2 门框工艺流程

## Slide 29
4. 门种区别-强化门
下面主要是对比强化门和生态门两个门种。
强化门
面板：以模压板为主
图案：有平板，有仿平深雕，仿扣线。
效果：和池板门效果一样，立体感较强。
线条：配平板钉线木塑线条。
仿扣线
仿深雕

## Slide 30
4. 门种区别
平板钉线木塑线条
4. 门种区别-强化门
正面
侧面
反面
装钉位

## Slide 31
4. 门种区别-生态门
生态门
面板：以压纹面板为主
图案：以简约为主。
效果：易搭配室内装修。
线条：配卡式木塑线条。

## Slide 32
4. 门种区别-生态门
卡式木塑线条
正面
侧面
反面

## Slide 33
谢谢观看！
Thanks！