## Slide 1: 木门基础知识
中山市同福门业有限公司
2017.6.22

## Slide 2: 一、木门的术语
门扇 （门叶）
门框（门套）
门边线（门套线）
推拉框（吊趟框）
通道框（平框、垭口套）
窗套框

## Slide 3: 二、木门的分类
1、按制作材料分类：
生态门
PVC门
强化门
模压门
夹板门
木皮复合门（平雕、深雕和扣线）
橡木拼板门（平雕、深雕和扣线）
橡木榫拼门 (池板门）
全实木榫拼门 (池板门）

## Slide 4
2、开启方式分类：
平开门
子母门
对开门
旋转门
推拉门
折叠门
弹簧门

## Slide 5: 三、行业标准
门洞尺寸：
推荐700㎜×2000㎜、760㎜×2000㎜、800㎜×2000㎜、
900㎜×2000㎜、700㎜×2100㎜、760㎜×2100㎜、
800㎜×2100㎜、900㎜×2100㎜、1200㎜×2100㎜
等9种尺寸优先选用。
门扇的厚度
分为 30㎜、35㎜、38㎜、40㎜、42㎜、45㎜、50㎜。
门框的厚度
分为35mm、36mm、40mm不等。

## Slide 6: 四 、门洞尺寸、包框尺寸和见光尺寸
什么是门洞尺寸

## Slide 7
什么是门洞尺寸
一般来说对于已经建好的但是尺寸不是900㎜×2100㎜规格的可以进行室内门定制，如果还在装修施工中，一般都会设置900㎜×2100㎜，为什么要选这个尺寸作为室内门门洞尺寸呢，据专家说是除了展示效果好之外，也符合人体工程学和美学门洞尺寸的测量方法
1、门洞实际测量时会进行门洞水平和垂直的三段式的宽高测量，一般采样的数据较为精确。但也有些是有误差的，但是误差一般不会大于20mm，且是以门洞最窄处为标准计算。
2、门洞尺寸修正如果误差大于20mm的话就必须进行填补修复。
3、对于墙体厚度进行测量，一般来说5mm以下的误差基本上可以忽略，但是超过的话就需要修复了。
4、有些墙壁可能是丁字型的墙壁，此时就要用50-60mm的细木工板做 铺 垫 ，处理完之后，墙体厚度及门洞厚度厚度一致。

## Slide 8: 什么是包框尺寸 门框外框尺寸，可以安装在门洞内并且可以安装门扇的尺寸

## Slide 9: 见光尺寸
什么是见光尺寸
以目标门框安装完毕后，
门框内侧中央见光的部位。
鲁班尺上面有财、病、离、
义、官、劫、害、本八个字。
一般室内风水尺寸:1980(2000)*700
1980(2000)*780 1980(2000)*800
1980(2000)*900 都是蛮好的尺寸

## Slide 10: 五、部件规格
1、 门扇
平雕

## Slide 11: 深雕

## Slide 12: 2、门框
平开门框

## Slide 13: 3.门边线

## Slide 14: 4.安装效果

## Slide 15: 六、锁位开向
左锁 右开
右锁 左开

## Slide 16: 七、门框带窗头工艺
旧工艺

## Slide 17
新工艺 （单面封板）

## Slide 18
单面封板 窗头

## Slide 19
新工艺（双面封板）

## Slide 20
背面 正面

## Slide 21: 八、推拉框
明推拉

## Slide 22
单吊趟

## Slide 23
单吊趟 组装 效果

## Slide 25
单吊趟 安装效果
室内 室外

## Slide 26: 双吊趟

## Slide 27
双吊趟 安装 效果

## Slide 28: 安装效果
外挂式

## Slide 30: 吊趟框定位槽

## Slide 31
安装示意图

## Slide 32: 五金配件 ：吊轨 吊轮

## Slide 33: 安装步骤

## Slide 35: 宝润木门推拉框结构

## Slide 36: 七、换算公式
单开门
（门框厚度：36mm 止口高10mm）
包框尺寸：高- 30-吊脚10=门扇尺寸 高（即：高-40）
宽-（26+4）*2=门扇尺寸 高（即：高-60）
见光尺寸：高+10-吊脚=门扇尺寸 高
宽+10=门扇尺寸 宽
对开门
对开 包框尺寸：高- 30-吊脚10=门扇尺寸 高（即：高-40）
（ 宽-50）÷2=每个门扇尺寸 宽（子母门按比例分 、含中缝、含止口）
见光尺寸：高+10-吊脚=门扇尺寸 高
宽+13=门扇尺寸 宽

## Slide 37
单吊趟门
包框尺寸：高- 85-吊脚10=门扇尺寸 高
宽-（26+4）=门扇尺寸 宽
即： 宽-30 =门扇尺寸 宽
门扇见光：高+95=包框 高 宽+30=包框 宽
双吊趟门
包框尺寸：高- 85-吊脚10=门扇尺寸 高
宽-（26+4）* 2+重叠位140》÷2=门扇尺寸 宽
即：(包框尺寸 宽+80)÷2 重叠位140mm
即： 门扇尺寸*2-80=包框尺寸 宽
门扇见光：高+95=包框 高 宽+70=包框 宽
四吊趟门换算公式
包框尺寸： 宽-（26+4）* 2+重叠位280》÷4=门扇尺寸 宽
即：(包框尺寸 宽+220)÷4 重叠位140mm
即： 门扇尺寸*4-220=包框尺寸 宽
门扇见光：高+95=包框 高 宽+70=包框 宽

## Slide 38: 同福下单公式：

## Slide 39: 八、生产周期与工艺流程